- 1 -



               WIPO/SELIN/DRVERB    FILETRANSFERPROGRAMM
               *****************************************

     Bemerkung: Das Programm WIPO hat einige Abkoemmlinge:
                WIPO:   16-bit Parallel-Verbindung mit WIPO-Interface
                SIPO:   lokale 8-bit Seriell-Verbindung
                SELIN:  lokale 8-bit Seriell-Verbindung
                DRVERB: 16-bit Parallel-Verbindung mit DR11C resp. DRV11

     Diese Beschreibung gilt SINNGEMAESS fuer alle genannten Programme.

     INHALT:   1. Einsatz
               2. Starten
               3. Befehle
               4. Fehlermeldungen
               5. Bemerkungen



     1. EINSATZ
        -------

     Mit dem Programm WIPO koennen  unter  RT-11V3B  Files  von  einem
     PDP-11  zu  einem zweiten transferiert werden, falls diese durch
     das WIPO-11 16-Bit parallel Interface verbunden sind. WIPO  muss
     auf   beiden   Rechnern  gestartet  werden.  Die  Steuerung  des
     Transfers  erfolgt  jedoch  unabhaengig  von  der  Uebertragungs-
     richtung nur noch von einer Konsole aus.



     2. STARTEN
        -------

     Nach dem Eintippen von

        .RUN WIPO

     antwortet das Programm mit

            WIPO-VXXX
        #

     und befindet sich nun im Ruhezustand.
     Mit dem Befehl

        SLAVE    (S)

     oder

        MASTER   (M)

     wird jetzt festgelegt, ob die Steuerung von dieser  Konsole  aus
     (Master) oder vom anderen PDP-11 aus (Slave) erfolgen soll.

                                  - 2 -


     Sobald auf dem einen PDP-11 der  Befehl  'MASTER'  und  auf  dem
     zweiten   'SLAVE'  eingegeben  wurde,  antwortet  WIPO  auf  der
     passiven Konsole zur Orientierung mit

          Slave

     und auf der aktiven Seite mit

        Master: 

     An dieser Konsole kann jetzt ein Befehl eingegeben werden.



     3. BEFEHLE
        -------

     Im  Master-Mode (d.h. nach der Meldung 'Master: ') sind folgende
     Befehle moeglich:

               PUT          (P)
               GET          (G)
               EXIT         (E)   [ WIPO, SIPO ]
               WAIT         (W)   [ SELIN, DRVERB ]
               KILL         (K)
               COMMAND      (C)

     Massgebend ist jeweils nur das erste  Zeichen  der  eingegebenen
     Zeile.


     PUT:      Kopieren eines Files von diesem Rechner, der  sich  im
               Master-Mode befindet, hinueber zum Slave.

               Auf die Frage

                  From?

               muss der Name des Inputfiles eingetippt werden (Syntax
               des  Command-String-Interpreters  verwenden).  Es  ist
               moeglich  bis  zu 6 verschiedene Inputfiles (abgetrennt
               durch  Kommas)  anzugeben.  Sie  werden  jedoch  nicht
               einzeln   kopiert,   sondern   in   der   eingegebenen
               Reihenfolge aneinandergehaengt,  uebertragen  und  unter
               dem Outputfilenamen abgespeichert, der auf die Frage

                  To?

               eingegeben  werden muss. Im Falle einer Leerzeile wird
               der erste angegebene Inputfilename  inklusive  Device-
               angabe   uebernommen.   Wird   nur  ein  Device  (DEV:)
               angegeben oder fehlt die Extension (.EXT), so wird der
               Filename  resp.  die  Extension vom ersten angegebenen
               Inputfilename uebernommen. Mehrere Outputfilenamen sind

                                  - 3 -


               nicht gestattet.

               Nach dem Transfer antwortet WIPO wieder mit

                  Master:

               und erwartet einen neuen Befehl.


     GET:      Kopieren  eines  Files  vom  Slave  herueber  zu diesem
               Rechner, der sich im Master-Mode befindet.

               Syntax etc.: Siehe PUT
               Die  Befehle  PUT  und  GET  sind,  abgesehen  von der
               Transferrichtung, voellig aequivalent.


     EXIT:     Verlassen des Master-Modes

               Beide  Rechner  kehren  in  den Ruhezustand zurueck und
               antworten mit

                  #

               Mit  den  Startbefehlen  MASTER  und  SLAVE  kann  das
               Master-Slave Verhaeltnis wieder neu definiert werden.


     KILL:     Programmabbruch.

               Das Programm WIPO wird auf beiden Rechnern verlassen.


     COMMAND:  Programmabbruch  und Ausfuehrung eines Monitor-Befehles
               auf dem Slave.

               Auf die Frage

                  Command?

               kann ein Monitor-Befehl eingegeben werden.  Die  Zeile
               wird  zum anderen PDP-11 hinuebergesendet und dort nach
               dem Programmabbruch ausgefuehrt. Somit ist es  moeglich,
               mithilfe   des   WIPO  Filetransferprogramms  auf  dem
               passiven Rechner einen Job  oder  ein  Commandfile  zu
               starten.

                                  - 4 -


     4. FEHLERMELDUNGEN
        ---------------

     - Fehler beim Starten oder im Ruhezustand:


        WIPO-11: Input hard Error (Power off)

                         Fehlerbit  im  Input-Commandstatuswort   ge-
                         setzt:
                         Der  andere  Computer  ist  vermutlich  noch
                         nicht eingeschaltet.


        WIPO-11: Output hard Error

                         Fehlerbit  im  Output-Commandstatuswort  ge-
                         setzt.


        ? Illegal Command
              Type 'S' for Slave or
                   'M' for Master


                         Das erste Zeichen der eingegebenen Zeile war
                         nicht 'S' oder 'M'.


        Synchronization Error

                         Das  Verhaeltnis  Master-Slave  konnte  nicht
                         aufgebaut werden (Deadlock).  Wahrscheinlich
                         wurde auf beiden Rechnern der gleiche Befehl
                         (MASTER resp. SLAVE) verwendet. Die  Befehle
                         muessen   wiederholt   werden.   (Sollte  die
                         Fehlermeldung   nur   auf   einer    Konsole
                         erscheinen,  muss WIPO auf beiden PDP-11 mit
                         CRTL/C   abgebrochen   und   neu   gestartet
                         werden.)

                                  - 5 -


     - Fehler im Master-Mode:


        ? Illegal Command in Master-Mode
          Type 'G' for GET a File from the Slave
               'P' for PUT a File to   the Slave
               'E' for EXIT Master-Mode
               'K' for KILL WIPO (Master and Slave)
               'C' for send a Monitor COMMAND Line
                   to the other Computer, kill WIPO
                   and execute the COMMAND

                         Das erste Zeichen der eingegebenen Zeile war
                         nicht 'G', 'P', 'E', 'K' oder 'C'.


        ? CSI Error: Illegal Command
                     Device not found
                     Directory full
                     Inputfile not found

                         Fehler  im  Request  .CSIGEN (siehe Advanced
                         Programmer's  Guide).  Beim   Eingeben   des
                         Input-  oder  Outputfilenamens darf kein '='
                         verwendet werden.


        ? Please only one Outputfile

                         Die  Zeile mit dem Outpufilenamen darf keine
                         Kommas (',') enthalten.


        Read Error: End-of-File
                    Hard Error
                    Channel not open
        Write Error:End-of-File
                    Hard Error
                    Channel not open

                         Fehler im Request .READW resp. .WRITW (siehe
                         Advanced Programmer's Guide).



     - Uebertragungsfehler, koennen auf beiden Konsolen auftreten:


        Checksum Error (Warning)

                         Der fehlerhaft uebertragene Block  wird  noch
                         einmal wiederholt (im Maximum viermal).

                                  - 6 -


        WIPO-11: Transmission Error

                         Fataler Fehler: Viermal hintereinander  trat
                         beim  selben  Block Checksum Error ein. WIPO
                         wird abgebrochen.



     5. BEMERKUNGEN
        -----------

     -  Die  Steuerung  von  WIPO,  d.h.  die Eingabe der Befehle und
        Filenamen, kann auch  von  einem  Commandfile  aus  erfolgen.
        (Achtung:  Ein eventuell aktives Commandfile auf dem passiven
        Rechner  wird  durch  die  Ausfuehrung  eines  COMMAND-Befehls
        abgebrochen.)

     -  Das  Programm  WIPO ist so aufgebaut, dass WIPO auf dem einen
        Rechner  gestartet  werden  kann,  bevor  der  zweite  PDP-11
        eingeschaltet und gebootet wird.

     -  Die  Hardware WIPO-11 kann unter Umstaenden als 8-Bit parallel
        Interface verwendet werden. Bei der  Assemblierung  von  WIPO
        kann  mit  der  Konstanten  'PARAL'  angegeben werden, ob der
        Transfer byte- oder wortweise erfolgen soll:

               PARAL =  8.  -->  8-Bit parallel

               PARAL <> 8.  --> 16-Bit parallel





                                            Maerz 1979,       G.Maier
                                            Hybrid-Rechenzentrum ETHZ